## Slide 1: Cromatógrafos para controle e otimização de processos
Petroquímica Brasileira de Classe Mundial
21/10/2004
Mauricio Moreno Santos

## Slide 2: Agenda
Considerações
Estudo de viabilidade
Projeto
Manutenção
Conclusões

## Slide 3: Considerações
Experiência pessoal
Indústria petroquímica de grande porte
Onde?

## Slide 4
US$ 8 billion invested
US$ 5 billion sales/yr.
US$ 600 million exports/yr.
Supplies 50% of Brazilian demand
17,000 employees
25% of Bahia’s ICMS revenues
12% of Bahia’s GDP
Complexo Petroquímico de Camaçari

## Slide 5: Cadeia de Produção Petroquímica
Raw
Materials
Basic
Petrochemicals
Intermediary Products
End Products
Naphtha
Natural Gas
Condensate
Thermoplastics
  Polyethylene
  Polypropylene
Vinyls
  PVC
  Caustic Soda
New Businesses
  Caprolactam
  PET
Olefins
  Ethylene
  Propylene
  Butadiene
Aromatics
  Benzene
  Toluene
  Paraxylene
  Orthoxylene
Fuels

## Slide 6
Unidade de Petroquímicos Básicos e de Energia
Basic Petrochemical Units
Naphtha consumption : 4,5 million/year.
Energy Supply Units
Steam production : 1150 t/h
Power supply 2002: 215 MWh
(Braskem 112 MWh and CHESF 103 MWH)
Olefinas
Aromáticos
Suprimento de Energia

## Slide 7
Produção de Olefinas
Plantas de Olefinas I / II
Propylene
Hydrogen @99,9%
Pyrolysis Gasoline
C4 Stream
Pyrolysis residue
Full Range Naphtha
Natural Gas
Ethylene
Unidade de Petroquímicos Básicos - Olefinas

## Slide 8: Olefins- Production Capacity (1.000 t/a)
PROPYLENE
585
BUTADIENE
180
PETROFLEX/PE
100
PETROFLEX/RJ
80
ETHYLENE
1,280
OXITENO
197
EDN
56
CAN/PE
30
POLITENO
300
BRASKEM
Poliethylenes
290
Vinyls
327
OLEFINAS
POLIBRASIL
130
ACRINOR
115
CIQUINE
115
DOW
50
SURPLUS
175

## Slide 9: Aromáticos - Produção (1.000 t/a)
AROMATICS
O-XYLENE
60
BENZENE
395
P-XYLENE
150
BRASKEM
50
RHODIACO
100
TOLUENE
80
DETEN
45
BRASKEM
57
EDN
133
CIQUINE
56
ELEKEIROZ/SP
PETROM/SP
ISOPOL
49
MIXED XYLENES
42
COPERAF1
120
SURPLUS
160
SURPLUS
-
SOLVENT MARKET
31

## Slide 10: Olefinas
Grande escala de produção
Grande incentivo econômico
Matéria prima: aprox. 70% dos CV
Otimização da produção é imperativa

## Slide 11: Olefinas
Controle Avançado e Otimização em linha
  Não é mais vantagem competitiva
  Quem não tiver está em grande desvantagem

## Slide 12: Olefinas 1 &2: Controle Avançado e Otimização
C2R
RECUPERAÇÃO DE HIDROGÊNIO
E DESMETANIZAÇÃO
FRACIONADORA
DE GASOLINA
BA-4101
FORNOS
FRACIONADORA DE
ETILENO
DESETANIZADORA
MAXIMIZADOR DE CARGA
MAXIMIZADOR DE CARGA
OTIMIZADOR
OTIMIZADOR
C4+
Propano
Propileno
Etileno
FRACIONADORA
DE PROPILENO
C3R
CONVERSOR DE
ACETILENO
Etano
COMPRESSOR DE GÁS
DE CARGA
TORRE DE QUENCH
Gasolina
Óleo
Combustível
BA-4110
CONTROLADOR PREDITIVO MULTIVARIÁVEL
CONTROLADOR PREDITIVO MULTIVARIÁVEL
DESPROPANIZADORAS
DESMETANIZADORA
NÃO INCLUÍDO
NÃO INCLUÍDO
CONVERSOR DE
MAPD
CONTROLADOR PREDITIVO MULTIVARIÁVEL
JÁ INSTALADO
JÁ INSTALADO
4 e 7

## Slide 13: Olefinas: Analisadores
Acima de 200 componentes/planta são analisados em linha
Acima de 30 analisadores para controle/planta

## Slide 14: Olefinas: controle de composição
Aplicações
  Combustão dos fornos
    Poder calorífico do gás combustível
    Oxigênio do gás da combustão
  Severidade dos fornos de pirólise
  Composição de topo e fundo das colunas de destilação

## Slide 15: Aromáticos
Não possui escala de produção
Desvantagem em escala em relação aos competidores internacionais
Vantagem por diversidade de produtos

## Slide 16: Aromáticos
Controle Avançado a ser implementado nos sistemas de maiores benefícios
  Controle Preditivo Multivariável
Otimização em Linha
  Grande incentivo (grande dinamismo do mercado)
  Avaliação após controle avançado
  Poucas implantações em outras plantas

## Slide 17: Aromáticos: Controle Avançado
A-100
Fracionamento
de Nafta
A-400/450
Reforma
Catalítica
A-500(REF)
Extração de
Aromáticos
A-2550
Fracionamento
de Aromáticos
A-4100/4600
Eteno
II
A-300
DPG I
A-2300
DPG II
A-2500/3500
Extração de
Aromáticos
A-6600
Unidade
MSTDP
A-550 I
Fracionamento
de Aromáticos I
A-550 II
Fracionamento
de
Xilenos
A-700
Separação
de P-
Xileno
A-650
Isomerização
de
Xilenos
A-1100/1600
Eteno
I
Nafta
Nafta
P-
Xileno
Tolueno
Benzeno
Benzeno
Xilenos
A-5200
Isopreno
A-350/2350
`Butadieno
A-5000/5300
MTBE
Futura
A-100
Fracionamento
de Condensados
A-5100
Buteno
-1

## Slide 18: Aromáticos: Analisadores em linha
Mais de 200 componentes são analisados em linha
Nenhum controle de composição atualmente

## Slide 19: Aromáticos: Controle de composição
  Cromatógrafos nos pontos de maior benefício
  Inferências nos outros sistemas

## Slide 20: Controle de composição: observações
Motivação
Estudo de viabilidade Técnico-econômica
Projeto
Manutenção

## Slide 21: Motivação
Econômica
Controle direto da qualidade
Redução do custo dos analisadores
Aumento da confiabilidade

## Slide 22: Motivação Econômica
Aumento da produtividade das unidades
  Operação mais próxima do ponto ótimo
  Operação mais próxima das restrições

## Slide 23: Operação mais próxima do ponto ótimo
Valor
médio
atual
Valor
médio
atual
Novo
valor
médio
Benefício =
Novo valor-
Valor atual

## Slide 24
Operação mais próxima das restrições
Controle
Convencional
Objetivo do Projeto
Objetivo da Planta
Restrições do Processo
Set Point de
Operação
Ideal
Set Point
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Controle direto da qualidade
Inferência não é suficiente

## Slide 26: Redução de custos
US$50,000/250kbs=US$0,20/bit
US$0,50/100Mbs=US$0,00000001/bit

## Slide 27: Aumento de confiabilidade dos analisadores
Inteligência
Auto-diagnóstico

## Slide 28: Inteligência
As rotinas são repetidas todos os meses
Verifica o transmissor e, escuta os equipamentos rotativos
ANTES

## Slide 29: Inteligência hoje: Plantas Pró-ativas
DEPOIS
Muda os procedimentos da Planta

## Slide 30: Inteligência no instrumento
Seja Pró-ativo!

## Slide 31: Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica
Buscar o mais simples (temperatura, pressão?)
Método KISS
Confrontar com inferências em linha

## Slide 32: Projeto
Estrutura de controle robusta
Validação da variável de processos

## Slide 33: Controle de composição direto na válvula: evitar

## Slide 34: Controle em cascata (p.e.): mais robusto

## Slide 35: Validação
Valor máximo
Valor mínimo
Velocidade de variação

## Slide 36: Controle baseado em sistemas amostrados
Tempo de amostragem dos cromatógrafos
Algoritmo de controle

## Slide 37: Tempo de Amostragem
  Função da dinâmica do processo em relação à variável manipulada e às perturbações
  Pode requerer novos analisadores
  Compromisso entre número de componentes e velocidade

## Slide 38: Algoritmo de controle
Controlador não pode funcionar entre duas amostragens
Ação integral tende a desestabilizar
Algoritmo de controle com retenção

## Slide 39: Controlador PI com retenção (“hold”)

## Slide 40: Controlador PI com retenção (“hold”)

## Slide 41: Manutenção
Considerar ( e utilizar!! ) custos de manutenção no EVTE
Sobressalentes
Calibração
Depreciação (Quanto tempo?)

## Slide 42: Concluindo
Analisadores em linha em malha aberta são comuns
Desempenho satisfatório
Uso em malha fechada restrito para unidades de maior motivação econômica
Maiores custos de implantação, operação e manutenção
Uso de inferências desloca parte dos custos de implantação e de manutenção para engenharia

## Slide 43: Agradecimentos
A Organização do WNAP
Especialmente ao prof. Ricardo Kalid
A todos vocês

## Slide 44: Perguntas?
Contatos:
  E-mail:mauricio.moreno@uol.com.br
  Fone: 8813-5922