## Slide 1: CONTROLANDO A EFICIÊNCIA DA REAÇÃO DE OXIDAÇÃO OXIDO DE ETILENO

## Slide 2
FLUXO DO GÁS DE RECICLO

## Slide 3
Analisador tipo Paramagnético
- Análise de Oxigênio
TÉCNICAS ANALÍTICAS ENVOLVIDAS
Analisador Cromatográfico tipo TC
- Composição em % de Hidrocarbonetos
Analisador Cromatográfico tipo FID
- Clorados e C4’s
Analisador Espectômetro de Massa quadripolo
- Composição em % de Hidrocarbonetos

## Slide 4: PRODUTOS FORMADOS NA REAÇAO
Através da Oxidação Controlada consegue-se maximizar a formação do Óxido de Etileno
A Reação do Etileno e Oxigênio em reatores com catalisadores de Prata formam
Óxido de Etileno e CO2

## Slide 5: REAÇÕES QUÍMICAS NO REATOR
C2 H4 + O2
C2 H4 O
C O2 + H2 O
REAÇÃO 2
REAÇÃO 3
REAÇÃO 1

## Slide 6
Reação 1 - Representa a oxidação parcial do Etileno para
Oxido de Etileno.
C2H4 + O2 ---------> C2H4O
Reação 2 - Representa a oxidação Total do Etileno
em CO2 + Água.
C2H4 + O2 ---------> CO2 +H2O
Reação 3 - Representa a segunda reação do Óxido de Etileno
que resulta na formação em CO2 + Água.
C2H4O ---------> CO2 +H2O
REAÇÕES QUÍMICAS NO REATOR

## Slide 7: CONTROLANDO A REAÇÃO DE OXIDAÇÃO
Aditivos metálicos - Impregnados no Catalisador
- Alumina (suporte)+Prata+aditivos metálicos.
A adição de aditivos metálicos e Inibidores no catalisador torna a Reação controlavel e seletiva.
Inibidores – Clorados injetados On-Line em ppm
- 1.2 Dichloroetano,
- Cloreto de Etila,
- Cloreto de Vinila.

## Slide 8
IFactor
Correlaciona o teor de clorados no catalisador e teor de hidrocarbonetos que tem o efeito adverso ao dos clorados
Adsorção de Clorados em ppm
IFactor = ------------------------------------------------------------------
% de Hidrocarbonetos que interagiu com o Catalisador
Seletividade (atual > que 80 %)
Correlaciona o quanto de Etileno é transformado em Óxido de Etileno
Na seletividade de 100% o qtde de CO2 e Água gerada seria zero.
As variáveis controladas para eficiência da produção e
vida útil do catalisador são:
Temperatura – Diretamente correlacionada com a carga e o tempo
de vida do catalisador.
CONTROLANDO A REAÇÃO DE OXIDAÇÃO

## Slide 9
Aquisição dos dados analíticos
O gás de entrada e saída do reator é analisado On-Line
- Composição do gás de reciclo em %.
- Composição dos clorados no gás de reciclo em ppm
Modo de Controle
O resultado da análise é enviada a um módulo matemático, em tempo
real, com equações específicas de Seletividade e IFactor, através
destas informações a operação controla a reação no seu máximo ganho.
CONTROLANDO A REAÇÃO DE OXIDAÇÃO

## Slide 10
Na equação da Seletividade utilizamos o Δ % do componente (resultado da análise de entrada Vs saída do reator), portanto pequenas instabilidades na coleta da amostra interferem na precisão do cálculo.
DIFICULDADES CÁLCULO DA SELETIVIDADE
Δ % C2H4O
EX. : S1 = ------------------
Δ % C2H4
Fatores que interferem na precisão:
Traçagem da amostra
Líquido no sistema de amostragem
Cilindros Padrões

## Slide 11
Na equação do I Factor utilizamos valores muito baixos de composição 1 a 5 ppm do componente, portanto pequenas instabilidades na coleta da amostra interferem na precisão do cálculo.
DIFICULDADES CÁLCULO DO I FACTOR
EC + VC + DCE + MC/3
EX. : if = ----------------------------------
C2H4 + 85 + 1000 X C4’s
Fatores que interferem na precisão:
Traçagem da amostra
Líquido no sistema de amostragem
Cilindros Padrões

## Slide 12
CORRELAÇÃO ENTRE SELETIVIDADE E I FACTOR