## Slide 1: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS QUÍMICOS

## Slide 2
PROGRAMA:
INTRODUÇÃO
MODELO DE UM NEURÔNIO
ARQUITETURA
REDE ADALINE REGRA DELTA.
REDE MULTICAMADAS.
TREINAMENTO. RETROPROPAGAÇÃO.
EXPERIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
APLICAÇÕES. MODELAGEM DINÂMICA.

## Slide 3
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
ESTUDA COMO AS PESSOAS RESOLVEM PROBLEMAS E COMO AS MÁQUINAS PODEM EMULAR ESTE COMPORTAMENTO HUMANO DE “SOLUÇÃO DE PROBLEMAS”.
COMO FAZER COM QUE AS MÁQUINAS SEJAM MAIS ATRIBUÍDAS DE CARACTERÍSTICAS DA INTELIGÊNCIA HUMANA.

## Slide 4
UMA RNA É UMA MÁQUINA QUE MIMETIZA A MANEIRA PELA QUAL O CÉREBRO EXECUTA UMA TAREFA.
UMA RNA É UMA SUBSESPECIALIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.
CLASSE OU ESTRUTURA DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA PROBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO OU MESMO RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

## Slide 5
Neurônio constituído de DENTRITOS, CONEXÕES SINÁPTICAS DE ENTRADA E DE SAÍDA E AXÔNIO.
Neurônio biológico como um dispositivo elementar do sistema nervoso COM MUITAS ENTRADAS (impulsos nervosos transmitidos através das conexões sinápticas) E UMA SAÍDA (impulso nervoso no axônio).
Frequência média de impulsos nervosos em um intervalo de tempo T representa a integração espacial-temporal de toda a atividade de entrada na árvore dentrital.
RNA E O NEURÔNIO BIOLÓGICO

## Slide 6
FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO

## Slide 7
UMA RNA É UM PROCESSADOR DISTRIBUÍDO, COM UNIDADES DE PROCESSAMENTO CONECTADAS, E QUE POSSUI A CAPACIDADE DE ARMAZENAR EXPERIÊNCIA (CONHECIMENTO)
O conhecimento é adquirido através de um processo de treinamento.
A intensidade das conexões entre os diferentes neurônios (PESOS SINÁPTICOS) são usadas para armazenar o conhecimento. Portanto, as modificações ou ajustes dos pesos sinápticos oferecem um método tradicional de projeto ou treinamento de redes neurais.

## Slide 8
Não linearidade
  Importante para o aprendizado de sistemas inerentemente não-lineares.
Mapeamento entrada-saída
  Treinamento supervisionado a partir de exemplos do sistema real que será identificado.
Adaptatividade
Adpatar os pesos diante de alterações na vizinhança.
Capacidade de generalização
  Bom desempenho para amostras de dados não inseridas no processo de aprendizagem.

## Slide 9: MODELO DE UM NEURÔNIO

## Slide 10: ELEMENTOS DE UM NEURÔNIO
Conjunto de pesos sinápticos ou simplesmente parâmetros. wkj quantifica a influência da entrada j sobre o neurônio k.
Bloco de adição:
Limiar de ativação (ou “bias”) k. Eqüivale à uma translação do sinal de entrada, e sua inclusão é analiticamente similar à inserção de uma nova entrada unitária com peso k.

## Slide 11
FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO
1) CLASSIFICAÇÃO
Diferenciável ou não diferenciável.
Positiva ou média zero.
2) Funções SIGMÓIDE E TANGENTE HIPERBÓLICA

## Slide 13
FUNÇÕES SIGMÓIDE E TANGENTE
HIPERBÓLICA:
CONTÍNUAS E LIMITADAS.
DIFERENCIÁVEIS.
FUNÇÃO TANGENTE HIPERBÓLICA É DE MÉDIA ZERO.
FUNÇÃO SIGMÓIDE É POSITIVA.

## Slide 14
ARQUITETURAS
A maneira na qual uma Rede é estruturada está diretamente relacionada com o algoritmo de aprendizagem utilizado.
REDE FEEDFORWARD COM UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA
Uma camada de entrada , uma camada intermediária e uma camada de saída. A camada intermediária eleva o potencial de ajuste através da inclusão de novos pesos (parâmetros) e da elevação dos níveis de conexão entre os neurônios.
Ausência de retroalimentação de sinais.

## Slide 15
ARQUITETURAS
REDE RECORRENTE
Existência de malha de realimentação. A realimentação pode ser gerada a partir de um neurônio intermediário ou de um neurônio de saída.
Estrutura essencialmente dinâmica para a predição de uma variável múltiplos passos a frente.

## Slide 16
TREINAMENTO DE UMA RNA
APRENDIZAGEM É UM PROCESSO PELO QUAL OS PARÂMETROS LIVRES DE UMA REDE NEURAL SÃO ADAPTADOS ATRAVÉS DE UM PROCEDIMENTO CONTÍNUO DE ESTIMULAÇÃO PROVOCADO PELA VIZINHANÇA NA QUAL A REDE ESTÁ INSERIDA.
O PRINCIPAL OBJETIVO DE UMA REDE É ADQUIRIR CONHECIMENTO A RESPEITO DO SISTEMA A SER ESTUDADO.

## Slide 17
APRENDIZAGEM:
ESTÍMULOADAPTAÇÃONOVO COMPORTAMENTO
ALGORITMO DE APRENDIZAGEM:
DETERMINARÁ A MANEIRA COMO AO AJUSTES DOS PARÂMETROS SERÃO REALIZADOS
ALGORITMO SUPERVISIONADO DE CORREÇÃO DE ERROS:
PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO QUE MINIMIZA O ERRO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELA RNA E OS VALORES DE SAÍDA APRESENTADOS DURANTE O TREINAMENTO.

## Slide 18
TREINAMENTO DE UMA RNA
ESTIMAÇÃO DOS PESOS SINÁPTICOS E DOS LIMIARES DE ATIVAÇÃO, CONFORME UM ALGORITMO PRÉ-ESTABELECIDO.
ALGORITMO SUPERVISIONADO:
OS PARÂMETROS SÃO MODIFICADOS ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVOS EXEMPLOS.
EXEMPLO:
CADA PAR ENTRADA-SAÍDA.
VETOR DA CAMADA DE ENTRADA + VETOR DA CAMADA DE SAÍDA.

## Slide 19
ADALINE - REGRA DELTA.
A ADALINE (“ADAptative LINear Element”) representa uma forma de se gerar um modelo cuja saída é uma combinação linear das entradas.
Problema: p entradas que são ponderadas por p pesos específicos . A soma ponderada produz como a saída predita pela Rede. O objetivo é calcular os pesos de forma a minimizar a diferença entre o valor predito e o valor real para a variável de saída.

## Slide 22
Regra delta ou gradiente descendente
Diante da possibilidade de mal condicionamento, pode-se caminhar pela superfície da função objetivo em direção ao ponto de mínimo, evoluindo sempre no sentido oposto ao do gradiente em cada ponto.
Ajustes sucessivos dos pesos (método iterativo) no sentido oposto ao vetor gradiente da função objetivo.
O próximo valor do peso, calculado na i-ésima iteração, será igual à soma do valor atual mais uma correção que é proporcional à negativa do gradiente da função erro (função objetivo), em relação ao peso especificado.

## Slide 23
Características
Método baseado no erro global (todos os exemplos).
Precursor do método da retropropagação.
A taxa de aprendizagem define o tamanho do passo efetuado na direção do gradiente descendente.
A eficiência do método depende da escolha adequada do ponto de partida e da taxa de aprendizagem, podendo existir convergência oscilatória ou mesmo divergência.

## Slide 24
Rede feedforward multicamadas
Conjunto de neurônios de entrada, uma ou mais camadas intermediárias e uma camada de saída.
  O modelo de cada neurônio inclui uma não linearidade representada pela função sigmóide (suave e diferenciável).
  A rede contém uma ou mais camadas intermediárias que não fazem parte diretamente na entrada e saída da rede. Estes neurônios intermediários elevam a capacidade de extrair maiores informações dos exemplos de treinamento.
  A rede apresenta um elevado grau de conectividade, ponderadas pelos pesos sinápticos.
  O algoritmo da RETROPROPAGAÇÃO (“BACKPROPAGATION”) representa uma marca importante no sentido de viabilizar computacionalmente o treinamento de uma rede com uma ou mais camadas intermediárias.

## Slide 25
Algoritmo da retropropagação
O AJUSTE DOS PARÂMETROS É FEITO A CADA PAR DE EXEMPLOS DE ACORDO COM O QUADRADO DO ERRO COMPUTADO A CADA APRESENTAÇÃO DE EXEMPLO ENTRADA SAÍDA. UMA ÉPOCA DE APRESENTAÇÃO REPRESENTA UMA AMOSTRA DE TREINAMENTO COMPLETA. VÁRIAS ÉPOCAS SÃO APRESENTADAS DURANTE O TREINAMENTO DE UMA REDE.

## Slide 26
ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS.
nn-ésima iteração ou instante.
 é a taxa de aprendizagem.
yj é a saída ou nível de ativação do neurônio j (localizado na camada imediatamente anterior à do neurônio k e que está conectado a este).
k é o gradiente local do neurônio k.

## Slide 27
GRADIENTE LOCAL k
SE NEURÔNIO É DA CAMADA DE SAÍDA:
SE NEURÔNIO NÃO É DA CAMADA DE SAÍDA:
SOMA PODENRADA DOS GRADIENTES LOCAIS DOS NEURÔNIOS DA CAMADA SUBSEQUENTE.

## Slide 28
OBSERVAÇÕES:
O algoritmo da retropropagação possui este nome pelo fato do sinal de erro ser retropropagado ao longo da Rede.
Duas etapas:
  Para frente. Pesos sinápticos inalterados e funções de ativação são computadas.
  Para trás. Inicia-se na camada de saída e evolui para as camadas anteriores, tendo-se a computação dos erros da camada e o ajuste dos pesos, a partir do cálculo recursivo dos gradientes locais de cada neurônio.

## Slide 29
OBSERVAÇÕES:
Aceleração do processo de aprendizagem:
Regra delta generalizada.
Utilização de funções de ativação simétricas como a tangente hiperbólica (imagem entre –1 e 1), ao invés de funções não simétricas como a sigmóide.
Utilização de dados reais da variável de saída próximos do conjunto imagem da função de ativação.
Inicialização de parâmetros uniformemente distribuída e dentro de uma pequena faixa.
Alteração randômica da ordem dos exemplos após a apresentação de cada época.

## Slide 30
DEFICIÊNCIAS DO ALGORITMO DA RETROPROPAGAÇÃO
Paralisação do treinamento.
Mínimo local.
Tempo de treinamento. Como alternativas destacam-se o ajuste da topologia e o ajuste da taxa de aprendizagem.

## Slide 31
Rede feedforward com uma camada intermediária

## Slide 32
CARACTERÍSTICAS
APENAS UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA COM Nh NEURÔNIOS.
MATRIZES DE PESOS SINÁPTICOS:

## Slide 33
PROCESSAMENTO DOS SINAIS
TOTAL DE PARÂMETROS (PESOS SINÁPTICOS E LIMIARES):

## Slide 34
MODELAGEM DINÂMICA
IDENTIFICAÇÃO DE MODELO MISO

## Slide 35
EXPERIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
SELEÇÃO DO SINAL EXCITATÓRIO
SINAL DE AMPLITUDE RANDÔMICA AO INVÉS DE UM SINAL DO TIPO PRBS (“PSEUDO-RANDOM BINARY SIGNAL”).
DEFINIÇÕES:
PERÍODO DE AMPLITUDE CONSTANTE;
AMPLITUDE MÁXIMA.
ESCOLHA DO PERÍODO DE AMOSTRAGEM.
VALIDAÇÃO DO MODELO.
VALIDAÇÃO CRUZADA. GERAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTE ALÉM DA AMOSTRA DE TREINAMENTO.

## Slide 36
RNA COM APENAS UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA
OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE TREINAMENTO E TESTE.
SELEÇÃO DO NÚMERO DE NEURÔNIOS NA CAMADA INTERMEDIÁRIA.
SELEÇÃO DA QUANTIDADE DE ÉPOCAS TREINADAS QUE FORNECE O MELHOR DESEMPENHO PARA AS AMOSTRAS DE TESTE.
AVALIAÇÃO DO MODELO IDENTIFICADO PARA A PREDIÇÃO DE MÚLTIPLOS PASSOS A FRENTE.