## Slide 1: MODELAGEM EMPÍRICA DE UM SISTEMA DE DESPARAFINAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

## Slide 2
OBJETO DO ESTUDO:
  Unidade de desparafinação de óleo lubrificante (RLAM – Bahia).
PROCESSO
  Separação óleo-parafina em duas seções de filtros rotativos (operação em paralelo) e geração de uma corrente de parafina com 2 a 5 % de teor de óleo.
  Três tipos de carga (DNL - Destilado Neutro Leve, DNM - Destilado Neutro Médio, DAO – Destilado de Óleo rico em Aromáticos).

## Slide 3
FLUXOGRAMA DO PROCESSO:
SISTEMA DE DESPARAFINAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

## Slide 4
MOTIVAÇÃO
  Necessidade de estimativa e de controle em linha do teor de óleo na parafina e ponto de fluidez do óleo a jusante da seção dos filtros primários.
  Inviabilidade de medição em linha desta variáveis de processo. Tempo morto elevado (análise laboratorial e ponto de amostragem).
OBJETIVO
  Desenvolvimento de modelos utilizando redes neurais artificiais para inferir o teor de óleo na parafina e ponto de fluidez do óleo na descarga dos filtros primários.

## Slide 5
  Análise preliminar a partir de dados históricos de operação (coleta de amostras na descarga da Unidade).
  Coleta de amostras na descarga de um dos filtros primários (eliminação de tempo morto).
  Definição das variáveis de entrada para teor de óleo na parafina e ponto de fluidez do óleo:
    Vazão de carga.
    Temperatura de carga.
    Temperatura de alimentação do solvente (MIBK).
    Vazão de alimentação do solvente.
    Pressão no filtro.
    Nível da carga no filtro.
METODOLOGIA

## Slide 6
  Coleta de dados de operação normal do processo. Variabilidade intrínseca que dispensa a necessidade de um experimento de identificação.
METODOLOGIA
  Identificação de um modelo para cada tipo de carga (DNL, DNM, DAO).

## Slide 7
  Rede Neural com topologia “feedforward” com uma e duas camadas intermediárias.
  Normalização dos dados de entrada e de saída.
  Amostras de treinamento e teste geradas de forma randômica (229 pontos).
MODELAGEM EMPÍRICA - DESENVOLVIMENTO

## Slide 8
Resultados para o Destilado Neutro Leve (DNL)
  Camadas intermediárias com 4 e 11 neurônios.
  Coeficientes de correlação:
    amostra treinamento = 0,89
    amostra teste = 0,82
  Erro médio relativo:
    amostra I = 13,4 %
    amostra II = 17,9 %

## Slide 11
IDENTIFICAÇÃO DE MODELO PARA
PONTO DE FLUIDEZ DO ÓLEO
  Variáveis de entrada:
    Vazão de carga.
    Temperatura de carga.
    Temperatura de alimentação do solvente (MIBK).
    Vazão de alimentação do solvente.
    Pressão no filtro.
    Nível da carga no filtro.
  Variável de saída (ponto de fluidez do óleo):
    Medições sempre expressas em valores inteiros.
    Diferentes valores de variáveis de entrada associados ao mesmo valor de ponto de fluidez.

## Slide 12
  PROBLEMA DE IDENTIFICAÇÃO COMO UM PROBLEMA DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

## Slide 13
METODOLOGIA
    Rede neural “feedforward” com 6 entradas e 13 neurônios na camada de saída.
    Camada intermediária com quantidade de neurônios a ser testada e com função de ativação sigmóide.
    Função de ativação linear nos neurônios de saída.
    Classificação ou padronização dos valores de fluidez em vetores de saída.
    Aproximar os valores obtidos para os neurônios de saída. O mais alto valor considerado como a classe correspondente.

## Slide 14
RESULTADOS
    Percentual de classificações corretas de 50 % para as amostras de treinamento e teste.
    13 neurônios na camada intermediária e 2000 épocas.