## Slide 1: Analisadores Virtuais para Controle e Otimização de Processos
Cristiano Fontes, Marcelo Embiruçu
PROTEC - Processos e Tecnologia
Escola Politécnica
Universidade Federal da Bahia
Geilson Lima Santana
RLAM – Refinaria Landulpho Alves
Petrobrás S. A.
Lúcio Estrella
Millennium
WNAP - WORKSHOP NACIONAL SOBRE ANALISADORES DE PROCESSOS EM LINHA
22 de Outubro de 2004

## Slide 2: Objetivos
Apresentar os princípios dos analisadores virtuais
Apresentar os princípios da modelagem matemática, pilar básico dos VOAs
Apresentar os principais analisadores virtuais utilizados na medição contínua, especialmente as RNs
Apresentar aplicações e limitações dos VOAs
Discutir aspectos relacionados às informações necessárias para as inferências, sistema de aquisição de dados, softwares utilizados, manutenção dos modelos e aplicações industriais

## Slide 3: Programação
Introdução
  Conceito de Analisadores em Linha
  Necessidade dos analisadores em linha
Modelos para Analisadores Virtuais e para Controle de Processos
  Definição e Conceituação de Modelos
  Tipos de Modelos e de Analisadores Virtuais
    Seleção Apropriada do Modelo
    Relação entre os Modelos
    Desenvolvimento dos Modelos
      Noções sobre tratamento de dados

## Slide 4: Programação
Redes Neurais Artificiais e Identificação de Sistemas
  Introdução. Inteligência Artificial
  Neurônio Biológico e Modelo de um Neurônio
  Arquiteturas
  Treinamento
  Adaline – Regra Delta
  Rede Feedforward Multicamadas
  Algoritmo Retropropagação. Caractreísticas.
  Rede com uma Camada Intermediária. Modelagem Dinâmica
  Experimento de Identificação

## Slide 5: Programação
Exemplos de aplicações industriais: vantagens e desvantagens
  Experiência da RLAM
    Noções sobre manutenção
      Cuidados especiais
      Perfil da equipe de manutenção
  Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos - Experiências na Politeno e na Millenium
    Introdução
    Principais Dificuldades
    Modelagem
    Resultados e noções sobre validação dos analisadores em linha
  Modelagem Empírica de um Sistema de Desparafinação de Óleo Lubrificante Usando Redes Neurais Artificiais

## Slide 6: Introdução a Analisadores Virtuais e Modelos para Controle e Otimização de Processos
Marcelo Embiruçu
PROTEC - Processos e Tecnologia
Escola Politécnica
Universidade Federal da Bahia
22 de Outubro de 2004
WNAP - WORKSHOP NACIONAL SOBRE ANALISADORES DE PROCESSOS EM LINHA

## Slide 7: Introdução
Conceito de Analisadores em Linha
  Analisadores em linha são modelos e equações matemáticas que são resolvidos continuamente, em linha, utilizando valores medidos de determinadas variáveis, com o objetivo de calcular uma outra variável, cujo valor não é fornecido ao modelo, ou é fornecido em uma freqüência menor do que aquela calculada pelo modelo
Outras Denominações Comuns
  VOA (Virtual On-line Analyzer)
  Soft Sensor (sensor baseado em algoritmo)
  Inferência
  Estimador de estados e variáveis

## Slide 8: Introdução
Necessidade dos Analisadores em linha
  Não existe tecnologia disponível para medir uma determinada variável
  Não existe tecnologia disponível para medir determinada variável em linha
  Os medidores em linha existente apresenta deficiências
    Técnicas
      Falta de Precisão
      Baixa Robusttez
    Ou Econômicas
      Alto custo de capitas
      Alto custo de manutenção
  Combinação das causas anteriores

## Slide 9: Introdução
Estrutura dos Analisadores Virtuais
Processo
Modelo
Aquisição de Dados
Tratamento de Dados
Laboratório
Correção
Disponililidade em linha
Modelos Matemáticos são a “alma do negócio”

## Slide 10: Conceito e Definição de Modelagem Matemática (Identificação)
Informação sistematizada, quantificada e condensada em forma de equações matemáticas
O objetivo é a construção de equações para
Sistemas
  Variáveis de entrada (u)
  Variáveis de estado (x)
  Variáveis de saída (y)
  Parâmetros (p)
  Interação
Que são uma representação esquemática (diagramática) de objetos físicos
Modelagem Matemática = Construção de Modelos
Sistema
p, x
u
y

## Slide 11: Abordagens para a construção de modelos
Interpretações de modelagem
Mais abrangente
  Construção de modelos
Mais restringente
  Modelos mecanísticos
Interpretações de identificação
Mais abrangente
  Construção de modelos
Mais restringente
  Estrutura de Modelo

## Slide 12: Classes Gerais de Modelos: VOAs x Controle de Processos
Predição (Estimação, Inferência, VOA, Soft Sensor)
  Malha Fechada
  “Malha Aberta”
Síntese e Projeto de Sistemas de Controle
  Representação do Processo (Simulação)
  Síntese do Controle
    Sintonia
    Modelo Interno
      Controladores Preditivos
      Antecipativo
      Etc.

## Slide 13: Modelos: Diversos Tipos
Qual Utilizar ?
Interconexão entre Tipos de Modelos
Como Desenvolver os Modelos

## Slide 14: Tipos de Modelos – Classificação Clássica e “Linguagens”
Modelos mecanísticos x modelos empíricos
Modelos lineares x modelos não lineares
Modelos contínuos (FT, ED, freqüência) x modelos discretos
Modelos paramétricos x modelos não paramétricos
Modelos estacionários x modelos dinâmicos
Modelos determinísticos x modelos estocásticos
Modelos concentrados x modelos distribuídos

## Slide 15: Tipos de Modelos–A Distinção Mais Usual
Fenomenológicos
Empíricos
Em Geral
Paramétricos
Não Lineares
Concentrados (às vezes distribuídos)
Estáticos (às vezes Dinâmicos)
Contínuos
Paramétricos (FT) ou não (FIR)
Lineares (FT) ou não (RN)
Discretos (FT, RN) ou não (FT, Freq., RN)
Concentrados ou não (MIMO)
Dinâmicos (FT) ou não (RN p/ inferência)
O que são em relação às outras Classificações (critérios)?
Em princípio, qualquer coisa

## Slide 16: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
Modelos mecanísticos x modelos empíricos – “Regras Gerais”
  Limitações de tempo e necessidade de precisão e utilização
  “Dado o tempo e a perícia humana disponíveis é provavelmente inteligente desenvolver ambos os tipos de modelo, e compará-los entre si e com dados de planta. Em muitos casos, modelos simples, empiricamente identificados, têm revelado efeitos importantes não considerados no estágio da modelagem teórica, e portanto têm levado a um entendimento do sistema consideravelmente melhor”
    Simples: Tempos Mortos
    Complexos: Sistemas catalíticos

## Slide 17: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
Inferência ou Controle ?
A inferência substitui a medição, e a necessidade de precisão, portanto, é grande. Em geral, os modelos são continuamente atualizados, através de medições em linha de baixa amostragem
Modelos para “controle”, em geral, não requerem grande precisão, mas têm que ser qualitativamente consistentes (sinais de ganhos, relação de velocidades, etc.)

## Slide 18: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
Inferência
Se existem modelos fenomenológicos à disposição, utilize-os, após validação experimental e eventualmente a inclusão de parcelas empíricas para aumentar a precisão e/ou descrever fenômenos “complicados”. Exemplos:
  Petrox (Destilação) – Petrobrás
  Hysys / Aspen (Destilação) – Possibilidade
  Reator de Polimerização – Politeno
  Forno de Pirólise - Copene

## Slide 19: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
Inferência
Se não existem modelos fenomenológicos, utilize modelos empíricos. Neste caso, deve ser analisada a necessidade de considerar não linearidades (que podem ser incluídas de diversas formas: RN, NARMAX, transformação de variáveis, etc.)
  Muitas vezes são considerados modelos “estacionários” para inferência, o que seria conceitualmente inconsistente (todo processo opera dinamicamente !!!). Por isso, estes modelos são, na realidade, dinâmicos, através de:
    Atrasos de tempo
    Médias
    Variáveis de saída como entradas

## Slide 20: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
A Não Linearidade do Processo
Às vezes, a necessidade de uma dada representação do processo, conseqüência de um desempenho requerido, direciona o algoritmo a ser utilizado.
  Neste caso, a questão mais relevante é a não linearidade.
  O “grau de liberdade” restante pode ser “consumido” por outros critérios, tais como robustez, facilidades existentes, etc. (p.e.: RN versus princípios fundamentais)
  Exemplo típico: Processos de neutralização
  Exemplo típico: Reatores de Polimerização

## Slide 21: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
A Não Linearidade do Processo
Exemplo típico: Processos de neutralização

## Slide 22: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
A Não Linearidade do Processo
Exemplo típico: Reatores de Polimerização
Perturbações Degrau Aplicadas

## Slide 23: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
A Não Linearidade do Processo e sua Natureza
Polimerização em Batelada
  Não Linearidade, não Existência de Estado de Referência
    Não Adequado para FT Empírica
  Modelo Fenomenológico
    Descrição Adequada
    FT gerada a partir dele
      (Modelos Podem Ser Utilizados
      para gerar Dados!)

## Slide 24: Que Tipo de Modelo Utilizar ?
Controle – O Algoritmo de Controle
Em geral, a estratégia, a estrutura e os algoritmos de controle utilizados já determinam quase completamente o tipo de modelo a ser utilizado. Por exemplo:
  DMC: FIR ou FSR
  NMPC: RN
  Ziegler-Nichols: Freqüência
  Antecipativo: FT
    Quase completamente: Modelo Fenomenológico

## Slide 25: Interconexão entre Modelos
A “Cara” dos Diversos Tipos de Modelos
Modelos contínuos
  Domínio do tempo t
dy/dt + y = kpu
  Domínio de Laplace s
y(s) =G(s)u(s) G(s) = kp/(s + 1)
  Freqüência
Ku, Pu
Modelos discretos
  Domínio do tempo discreto ou amostrado k
  y(k) = ay(k-1) + kp(1-a)u(k-1) a=exp(-Ta/)

## Slide 26: Interconexão entre Modelos
A “Cara” dos Diversos Tipos de Modelos
Modelos determinísticos
  y(s) =G(s)u(s)
Modelos aleatórios ou probabilísticos
  Exemplo - y(s) =G(s)u(s) + H(s)e(s)
Modelo paramétrico
  A(q) y(k) = b(q) u(k-nk) + e(k)
Modelo não paramétrico
  Resposta ao Impulso - gi(k)
  y(k) = GI(q)u(k) GI(q) = gi(k)q-k k = 1, ..., 

## Slide 27: Interconexão entre Modelos
A “Cara” dos Diversos Tipos de Modelos
Modelos de Parâmetros Distribuídos
Modelos de Parâmetros Concentrados
Modelos dinâmicos ou transientes ou não estacionários
  dy/dt + y = kpu
Modelos estacionários ou estáticos
  y = kpu

## Slide 28: Interconexão entre Modelos
A “Cara” dos Diversos Tipos de Modelos
Modelos Mecanísticos
Modelos Empíricos (Identificação)
Abordagens Mistas

## Slide 29: Interconexão entre Modelos
A “Cara” dos Diversos Tipos de Modelos
Modelos Lineares
  dx/dt = Ax + Bu y = cx
  y(k)=a1y(k-1)+...+anay(k-n)+b1u(k-1)+...+bnbu(k-m)
Modelos Não Lineares
  dx/dt = f(x, u) y = h(x)
  y(k) = f[y(k-1), ..., y(k-na), u(k-1), ..., u(k-nb)]

## Slide 30: Interconexão entre Modelos
A Pergunta que Não Quer Calar:
Tenho um Modelo Tipo “A” e Preciso de um Modelo Tipo “B”. O que fazer?
A Regra Geral
  Considere que o Modelo tipo “A” é a planta, e faça um trabalho de identificação / modelagem para gerar o Modelo tipo “B”
Em muitos casos, esta identificação pode ser analítica
  Por exemplo, linearização e T.L. para obter uma F.T. a partir de um modelo não linear no domínio do tempo

## Slide 31: Interconexão entre Modelos
A Pergunta que Não Quer Calar-2:
Sempre posso obter “B” a Partir de “A”?
A Regra Geral
  Sempre que as informações necessárias para desenvolver “B” estiverem contidas em “A”. Não é possível gerar:
    Um modelo dinâmico a partir de um estacionário
    Um modelo não linear a partir de um linear
    Um modelo distribuído a partir de um concentrado
Em alguns casos, as informações que faltam podem ser assumidas ou obtidas “por fora”
  Holds para transformar modelos discretos em contínuos
  Tempo morto para transformar freqüência em FT

## Slide 32: Como Desenvolver os Modelos?
O desenvolvimento de um modelo adequado para uma dada aplicação envolve diversas etapas em um fluxo natural lógico
Determinação de uma estrutura de modelo;
  Desenvolvimento de equações
Experimentos, coleta e tratamento de dados;
Estimação de parâmetros;
Validação do modelo.

## Slide 33: Como Desenvolver os Modelos?
Determinação de uma estrutura de modelo
“Good Identification of Real Process is na Art”
Modelagem é uma arte (somos um pouco artistas também!!!), uma área na qual o engenheiro pode (e, muitas vezes, deve) exercer sua criatividade
Alguns exemplos de abordagens “criativas” para o desenvolvimento de modelos

## Slide 34: Como Desenvolver os Modelos?
Abordagens “criativas” para Modelagem
Simplicidade e Técnicas Padrão de Identificação
Desacoplamento da Estática e da Dinâmica
Outros modelos podem ser usados no lugar da RN

## Slide 35: Como Desenvolver os Modelos?
Abordagens “criativas” para Modelagem
Sub-Redes Conectadas para Simplificar Modelagem

## Slide 36: Como Desenvolver os Modelos?
Abordagens “criativas” para Modelagem
Dados Experimentais de Planta
  Ajuste do Hysys Estático
Não é Possível Simular o Hysys Dinâmico com os Dados. Como Ajustar?
Dados Experimentais de Planta
  Ajuste de modelo Empírico
Modelo Empírico
  Geração de Dados
  Ajuste do Hysys Dinâmico (apenas da Dinâmica)
Modelos Podem Ser Utilizados para gerar Dados!

## Slide 37: Como Desenvolver os Modelos?
Experimentos
Modelos Podem Ser Utilizados para gerar Dados!
Mas não para ajuste de modelo empírico dinâmico
Modelo Fenomenológico pode ser utilizado para gerar dados dinâmicos
Dados são informativos para modelagem estática e ajuste de modelo fenomenológico dinâmico

## Slide 38: Tratamento de Dados - Noções
Of-line
  Importante para o desenvolvimento de bons modelos
On-line
  Importante para a Correta predição dos valores inferidos
Procedimento e Estratégias
  Detecção de erros grosseiros e outliers
    Análises estatísticas (on e off-line) e qualitativas (off-line)
    Reconciliação de dados (necessidade de modelos fenomenológicos)
      Estática e/ou dinâmica
    Off-sets, normalizações e análises de correlação(off-line)
    Filtros
    VOAs redundantes (on-line)

## Slide 39: Analisadores Virtuais e Correções
“Observadores” em Malha Aberta
  Sem correção. Cômputo direto de equações algébricas ou integração de EDOs
“Observadores” em Malha Fechada
  Correção contínua dos modelos, a partir da disponibilidade de medidas
    Freqüentes (outras variáveis que não a de interesse)
    Infreqüentes (da variável de interesse ou de outras)
  Bias, Bias filtrado
  Filtro de Kalman
  Reconciliação dinâmica
  Realimentação do erro, etc.

## Slide 40: Softwares para Identificação Empírica
Praticamente todo Pacote de Análise e Projeto de Controle tem Acoplado um Pacote de Identificação
Exemplos:
Matlab (tem RN)
DMC (DMI)
Protuner
PCATS
Process Perfecter (tem RN)
SMC Model
Etc., etc., etc.

## Slide 41: Esclarecimentos
Dúvidas
ou Perguntas ?
Sim
Esclarecimentos
Não
Obrigado pela Atenção
Fim da exposição

## Slide 42: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

## Slide 43
PROGRAMA:
INTRODUÇÃO
MODELO DE UM NEURÔNIO
ARQUITETURA
REDE ADALINE REGRA DELTA.
REDE MULTICAMADAS.
TREINAMENTO. RETROPROPAGAÇÃO.
EXPERIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
APLICAÇÕES. MODELAGEM DINÂMICA.

## Slide 44
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
ESTUDA COMO AS PESSOAS RESOLVEM PROBLEMAS E COMO AS MÁQUINAS PODEM EMULAR ESTE COMPORTAMENTO HUMANO DE “SOLUÇÃO DE PROBLEMAS”.
COMO FAZER COM QUE AS MÁQUINAS SEJAM MAIS ATRIBUÍDAS DE CARACTERÍSTICAS DA INTELIGÊNCIA HUMANA.

## Slide 45
UMA RNA É UMA MÁQUINA QUE MIMETIZA A MANEIRA PELA QUAL O CÉREBRO EXECUTA UMA TAREFA.
UMA RNA É UMA SUBSESPECIALIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.
CLASSE OU ESTRUTURA DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA PROBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO OU MESMO RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

## Slide 46
Neurônio constituído de DENTRITOS, CONEXÕES SINÁPTICAS DE ENTRADA E DE SAÍDA E AXÔNIO.
Neurônio biológico como um dispositivo elementar do sistema nervoso COM MUITAS ENTRADAS (impulsos nervosos transmitidos através das conexões sinápticas) E UMA SAÍDA (impulso nervoso no axônio).
Frequência média de impulsos nervosos em um intervalo de tempo T representa a integração espacial-temporal de toda a atividade de entrada na árvore dentrital.
RNA E O NEURÔNIO BIOLÓGICO

## Slide 47
FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO

## Slide 48
UMA RNA É UM PROCESSADOR DISTRIBUÍDO, COM UNIDADES DE PROCESSAMENTO CONECTADAS, E QUE POSSUI A CAPACIDADE DE ARMAZENAR EXPERIÊNCIA (CONHECIMENTO)
O conhecimento é adquirido através de um processo de treinamento.
A intensidade das conexões entre os diferentes neurônios (PESOS SINÁPTICOS) são usadas para armazenar o conhecimento. Portanto, as modificações ou ajustes dos pesos sinápticos oferecem um método tradicional de projeto ou treinamento de redes neurais.

## Slide 49
Não linearidade
  Importante para o aprendizado de sistemas inerentemente não-lineares.
Mapeamento entrada-saída
  Treinamento supervisionado a partir de exemplos do sistema real que será identificado.
Adaptatividade
Adpatar os pesos diante de alterações na vizinhança.
Capacidade de generalização
  Bom desempenho para amostras de dados não inseridas no processo de aprendizagem.

## Slide 50: MODELO DE UM NEURÔNIO

## Slide 51: ELEMENTOS DE UM NEURÔNIO
Conjunto de pesos sinápticos ou simplesmente parâmetros. wkj quantifica a influência da entrada j sobre o neurônio k.
Bloco de adição:
Limiar de ativação (ou “bias”) k. Eqüivale à uma translação do sinal de entrada, e sua inclusão é analiticamente similar à inserção de uma nova entrada unitária com peso k.

## Slide 52
FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO
1) CLASSIFICAÇÃO
Diferenciável ou não diferenciável.
Positiva ou média zero.
2) Funções SIGMÓIDE E TANGENTE HIPERBÓLICA

## Slide 54
FUNÇÕES SIGMÓIDE E TANGENTE
HIPERBÓLICA:
CONTÍNUAS E LIMITADAS.
DIFERENCIÁVEIS.
FUNÇÃO TANGENTE HIPERBÓLICA É DE MÉDIA ZERO.
FUNÇÃO SIGMÓIDE É POSITIVA.

## Slide 55
ARQUITETURAS
A maneira na qual uma Rede é estruturada está diretamente relacionada com o algoritmo de aprendizagem utilizado.
REDE FEEDFORWARD COM UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA
Uma camada de entrada , uma camada intermediária e uma camada de saída. A camada intermediária eleva o potencial de ajuste através da inclusão de novos pesos (parâmetros) e da elevação dos níveis de conexão entre os neurônios.
Ausência de retroalimentação de sinais.

## Slide 56
ARQUITETURAS
REDE RECORRENTE
Existência de malha de realimentação. A realimentação pode ser gerada a partir de um neurônio intermediário ou de um neurônio de saída.
Estrutura essencialmente dinâmica para a predição de uma variável múltiplos passos a frente.

## Slide 57
TREINAMENTO DE UMA RNA
APRENDIZAGEM É UM PROCESSO PELO QUAL OS PARÂMETROS LIVRES DE UMA REDE NEURAL SÃO ADAPTADOS ATRAVÉS DE UM PROCEDIMENTO CONTÍNUO DE ESTIMULAÇÃO PROVOCADO PELA VIZINHANÇA NA QUAL A REDE ESTÁ INSERIDA.
O PRINCIPAL OBJETIVO DE UMA REDE É ADQUIRIR CONHECIMENTO A RESPEITO DO SISTEMA A SER ESTUDADO.

## Slide 58
APRENDIZAGEM:
ESTÍMULOADAPTAÇÃONOVO COMPORTAMENTO
ALGORITMO DE APRENDIZAGEM:
DETERMINARÁ A MANEIRA COMO AO AJUSTES DOS PARÂMETROS SERÃO REALIZADOS
ALGORITMO SUPERVISIONADO DE CORREÇÃO DE ERROS:
PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO QUE MINIMIZA O ERRO ENTRE OS VALORES PREDITOS PELA RNA E OS VALORES DE SAÍDA APRESENTADOS DURANTE O TREINAMENTO.

## Slide 59
TREINAMENTO DE UMA RNA
ESTIMAÇÃO DOS PESOS SINÁPTICOS E DOS LIMIARES DE ATIVAÇÃO, CONFORME UM ALGORITMO PRÉ-ESTABELECIDO.
ALGORITMO SUPERVISIONADO:
OS PARÂMETROS SÃO MODIFICADOS ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVOS EXEMPLOS.
EXEMPLO:
CADA PAR ENTRADA-SAÍDA.
VETOR DA CAMADA DE ENTRADA + VETOR DA CAMADA DE SAÍDA.

## Slide 60
ADALINE - REGRA DELTA.
A ADALINE (“ADAptative LINear Element”) representa uma forma de se gerar um modelo cuja saída é uma combinação linear das entradas.
Problema: p entradas que são ponderadas por p pesos específicos . A soma ponderada produz como a saída predita pela Rede. O objetivo é calcular os pesos de forma a minimizar a diferença entre o valor predito e o valor real para a variável de saída.

## Slide 63
Regra delta ou gradiente descendente
Diante da possibilidade de mal condicionamento, pode-se caminhar pela superfície da função objetivo em direção ao ponto de mínimo, evoluindo sempre no sentido oposto ao do gradiente em cada ponto.
Ajustes sucessivos dos pesos (método iterativo) no sentido oposto ao vetor gradiente da função objetivo.
O próximo valor do peso, calculado na i-ésima iteração, será igual à soma do valor atual mais uma correção que é proporcional à negativa do gradiente da função erro (função objetivo), em relação ao peso especificado.

## Slide 64
Características
Método baseado no erro global (todos os exemplos).
Precursor do método da retropropagação.
A taxa de aprendizagem define o tamanho do passo efetuado na direção do gradiente descendente.
A eficiência do método depende da escolha adequada do ponto de partida e da taxa de aprendizagem, podendo existir convergência oscilatória ou mesmo divergência.

## Slide 65
Rede feedforward multicamadas
Conjunto de neurônios de entrada, uma ou mais camadas intermediárias e uma camada de saída.
  O modelo de cada neurônio inclui uma não linearidade representada pela função sigmóide (suave e diferenciável).
  A rede contém uma ou mais camadas intermediárias que não fazem parte diretamente na entrada e saída da rede. Estes neurônios intermediários elevam a capacidade de extrair maiores informações dos exemplos de treinamento.
  A rede apresenta um elevado grau de conectividade, ponderadas pelos pesos sinápticos.
  O algoritmo da RETROPROPAGAÇÃO (“BACKPROPAGATION”) representa uma marca importante no sentido de viabilizar computacionalmente o treinamento de uma rede com uma ou mais camadas intermediárias.

## Slide 66
Algoritmo da retropropagação
O AJUSTE DOS PARÂMETROS É FEITO A CADA PAR DE EXEMPLOS DE ACORDO COM O QUADRADO DO ERRO COMPUTADO A CADA APRESENTAÇÃO DE EXEMPLO ENTRADA SAÍDA. UMA ÉPOCA DE APRESENTAÇÃO REPRESENTA UMA AMOSTRA DE TREINAMENTO COMPLETA. VÁRIAS ÉPOCAS SÃO APRESENTADAS DURANTE O TREINAMENTO DE UMA REDE.

## Slide 67
ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS.
nn-ésima iteração ou instante.
 é a taxa de aprendizagem.
yj é a saída ou nível de ativação do neurônio j (localizado na camada imediatamente anterior à do neurônio k e que está conectado a este).
k é o gradiente local do neurônio k.

## Slide 68
GRADIENTE LOCAL k
SE NEURÔNIO É DA CAMADA DE SAÍDA:
SE NEURÔNIO NÃO É DA CAMADA DE SAÍDA:
SOMA PODENRADA DOS GRADIENTES LOCAIS DOS NEURÔNIOS DA CAMADA SUBSEQUENTE.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 69
OBSERVAÇÕES:
O algoritmo da retropropagação possui este nome pelo fato do sinal de erro ser retropropagado ao longo da Rede.
Duas etapas:
  Para frente. Pesos sinápticos inalterados e funções de ativação são computadas.
  Para trás. Inicia-se na camada de saída e evolui para as camadas anteriores, tendo-se a computação dos erros da camada e o ajuste dos pesos, a partir do cálculo recursivo dos gradientes locais de cada neurônio.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 70
OBSERVAÇÕES:
Aceleração do processo de aprendizagem:
Regra delta generalizada.
Utilização de funções de ativação simétricas como a tangente hiperbólica (imagem entre –1 e 1), ao invés de funções não simétricas como a sigmóide.
Utilização de dados reais da variável de saída próximos do conjunto imagem da função de ativação.
Inicialização de parâmetros uniformemente distribuída e dentro de uma pequena faixa.
Alteração randômica da ordem dos exemplos após a apresentação de cada época.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 71
DEFICIÊNCIAS DO ALGORITMO DA RETROPROPAGAÇÃO
Paralisação do treinamento.
Mínimo local.
Tempo de treinamento. Como alternativas destacam-se o ajuste da topologia e o ajuste da taxa de aprendizagem.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 72
Rede feedforward com uma camada intermediária

## Slide 73
CARACTERÍSTICAS
APENAS UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA COM Nh NEURÔNIOS.
MATRIZES DE PESOS SINÁPTICOS:

## Slide 74
PROCESSAMENTO DOS SINAIS
TOTAL DE PARÂMETROS (PESOS SINÁPTICOS E LIMIARES):

## Slide 75
MODELAGEM DINÂMICA
IDENTIFICAÇÃO DE MODELO MISO

## Slide 76
EXPERIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
SELEÇÃO DO SINAL EXCITATÓRIO
SINAL DE AMPLITUDE RANDÔMICA AO INVÉS DE UM SINAL DO TIPO PRBS (“PSEUDO-RANDOM BINARY SIGNAL”).
DEFINIÇÕES:
PERÍODO DE AMPLITUDE CONSTANTE;
AMPLITUDE MÁXIMA.
ESCOLHA DO PERÍODO DE AMOSTRAGEM.
VALIDAÇÃO DO MODELO.
VALIDAÇÃO CRUZADA. GERAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTE ALÉM DA AMOSTRA DE TREINAMENTO.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 77
RNA COM APENAS UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA
OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE TREINAMENTO E TESTE.
SELEÇÃO DO NÚMERO DE NEURÔNIOS NA CAMADA INTERMEDIÁRIA.
SELEÇÃO DA QUANTIDADE DE ÉPOCAS TREINADAS QUE FORNECE O MELHOR DESEMPENHO PARA AS AMOSTRAS DE TESTE.
AVALIAÇÃO DO MODELO IDENTIFICADO PARA A PREDIÇÃO DE MÚLTIPLOS PASSOS A FRENTE.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 78: Esclarecimentos
Dúvidas
ou Perguntas ?
Sim
Esclarecimentos
Não
Obrigado pela Atenção
Fim da exposição

## Slide 79: Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
WNAP
WORKSHOP NACIONAL SOBRE ANALISADORES DE PROCESSOS EM LINHA
Lucio Estrella
Eng. Controle de processos
Millennium Chemicals
22 de Outubro, 2004
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 80: Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
Introdução
  Processo Politeno
  MI&Densidade
Objetivos / Metas
Principais Dificuldades
Modelagem
Resultados Obtidos
Conclusão
Agenda
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 81
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
EXTRUSÃO
ADSORVEDOR
SEPARAÇÃO
ABSORVEDOR
STRIPPER
RECUPERAÇÃO
DE SOLVENTE
BUTENO
OCTENO
REATOR
SILOS
CATALISADOR
Modelos para MI, Densidade e Conversão
Modelos para MI
ETENO
PROCESSO POLITENO
INTRODUÇÃO

## Slide 82
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
INTRODUÇÃO (Cont.)
Melt Index
Medida indireta do peso molecular do polímero, expresso em g/10min.
Relacionado com as propriedades mecânicas do polietileno.
É analisado em laboratório a cada hora.
Densidade
Densidade do polímero, expressa em g/cm3.
Junto com o MI define a aplicação final do polietileno.
É função da concentração de comonômero.
É analisado em laboratório a cada 2 horas.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 83
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
OBJETIVOS
Predição de MI, com modelo baseado nas variáveis da extrusora.
Predição instantânea de MI, com modelo baseado nas variáveis do reator.
Predição instantânea de Densidade, com modelo baseado nas variáveis do reator.
Redução da dispersão em 50%
Redução das análises de laboratório em 50%
Otimização das transições (Redução de produto fora de especificação)
METAS
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 84
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
PRINCIPAIS DIFICULDADES
As propriedades do polietileno são analisadas em laboratório, em uma freqüência muito menor que o tempo de residência do reator, as vezes com horas de atraso, além de serem funções não lineares das variáveis de processo, envolvendo reações complexas.
Impurezas, não medidas afetam significativamente as propriedades do polímero.
Atrasos das variáveis de processo dependentes da produção.
Sistema multivariável, extremamente acoplado.
Modelos físicos são escassos comercialmente, são lentos para aplicações on-line e necessitam de muitos parâmetros experimentais.
Constante mudança de grade, gerando entre eles produtos fora de especificação.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 85
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM
A Politeno selecionou a solução baseada em redes neurais fornecida pela Pavilion Technologies.
Para a modelagem, foram utilizados 7 meses de dados de processo e laboratório. As variáveis de processo foram amostradas a cada minuto, enquanto que o MI foi analisado a cada hora.
O sistema abaixo, consistindo de um separador de gás-polímero e a extrusora foi o objeto do estudo inicial.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 86
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Foram consideradas as seguintes variáveis como entradas do modelo :
  Diferencial de pressão do separador.
  Rotação do parafuso da extrusora.
  Amperagem do motor
  Pressão da matriz
  Temperatura da matriz
Os dados de processo e laboratório foram compilados em uma única base de tempo. A seguir, o conjunto foi submetido a uma limpeza, onde foram excluídas situações anormais de produção, paradas, problemas com transmissores, etc
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 87
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
A pressão diferencial do separador foi defasada em 10 minutos para compensar o atraso de transporte até a saída da extrusora
Considerando as diferenças reológicas entre as resinas produzidas em configurações de reatores diferentes, decidimos construir dois modelos :
  Resinas com 0,4 < MI < 60, produzidas na configuração 1 do reator, com distribuição estreita de peso molecular.
  Resinas com 0,2 < MI < 1,0 , produzidas na configuração 2 do reator, com distribuição larga de peso molecular.
Foi utilizada como variável de saída o logaritmo natural do MI.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 88
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
O modelo desenvolvido para resinas produzidas na configuração 1 do reator, que abrange uma faixa maior de MI é apresentado a seguir:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 89
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
A tabela de sensibilidades abaixo demonstra que as variáveis mais importantes para o modelo foram a rotação do parafuso da extrusora e a pressão diferencial do separador.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 90
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Os resultados após a instalação do modelo on-line são apresentados a seguir:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 91
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 92
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Resultado obtido com a modelagem do MI no reator:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 93
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
MODELAGEM (Cont.)
Resultado obtido com a modelagem da densidade no reator:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 94
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
RESULTADOS OBTIDOS
Redução de dispersão para resinas de injeção
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 95
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
RESULTADOS OBTIDOS
Redução de dispersão para resinas de Rotomoldagem
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 96
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
RESULTADOS OBTIDOS
Investimento –$150K
Redução de 66% da freqüência de análises de melt index, resultando na economia de R$ 330K/ano.
Redução de produto fora de especificação, principalmente durante as transições em 3000 t/ano, com um ganho de R$ 1,2 milhões
Melhoria da consistência lote a lote, com redução da dispersão de 30 a 50%, dependendo da família de produto.
Aumento da produção anual em cerca de 2000 t, com faturamento adicional de R$ 1,6 milhões/ano
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 97
Aplicação de redes neurais na modelagem de Melt Index de polietilenos
CONCLUSÃO
A predição on-line de melt index e densidade permitiu uma redução acentuada na dispersão dos produtos da Politeno.
Como a indústria de transformação opera cada vez mais com equipamentos de alta produtividade, nos quais paradas para regulagem torna-se um fator de grande perda, a consistência de propriedades lote a lote é uma variável de grande importância no mercado.
A segurança obtida com a predição on-line de MI permitiu um aumento de produção significativo, haja vista que durante as transições, a carga da planta era reduzida.
  Cabe ressaltar que somente a planta de polietileno linear executa mais de 700 transições de produtos por ano.
Este projeto também foi aplicado com sucesso para as duas unidades de alta pressão para produção PEBD/EVA.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 98: Esclarecimentos
Dúvidas
ou Perguntas ?
Sim
Esclarecimentos
Não
Obrigado pela Atenção
Fim da exposição

## Slide 99: MODELAGEM EMPÍRICA DE UM SISTEMA DE DESPARAFINAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

## Slide 100
OBJETO DO ESTUDO:
  Unidade de desparafinação de óleo lubrificante (RLAM – Bahia).
PROCESSO
  Separação óleo-parafina em duas seções de filtros rotativos (operação em paralelo) e geração de uma corrente de parafina com 2 a 5 % de teor de óleo.
  Três tipos de carga (DNL - Destilado Neutro Leve, DNM - Destilado Neutro Médio, DAO – Destilado de Óleo rico em Aromáticos).

## Slide 101
FLUXOGRAMA DO PROCESSO:
SISTEMA DE DESPARAFINAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

## Slide 102
MOTIVAÇÃO
  Necessidade de estimativa e de controle em linha do teor de óleo na parafina e ponto de fluidez do óleo a jusante da seção dos filtros primários.
  Inviabilidade de medição em linha desta variáveis de processo. Tempo morto elevado (análise laboratorial e ponto de amostragem).
OBJETIVO
  Desenvolvimento de modelos utilizando redes neurais artificiais para inferir o teor de óleo na parafina e ponto de fluidez do óleo na descarga dos filtros primários.

## Slide 103
  Análise preliminar a partir de dados históricos de operação (coleta de amostras na descarga da Unidade).
  Coleta de amostras na descarga de um dos filtros primários (eliminação de tempo morto).
  Definição das variáveis de entrada para teor de óleo na parafina e ponto de fluidez do óleo:
    Vazão de carga.
    Temperatura de carga.
    Temperatura de alimentação do solvente (MIBK).
    Vazão de alimentação do solvente.
    Pressão no filtro.
    Nível da carga no filtro.
METODOLOGIA

## Slide 104
  Coleta de dados de operação normal do processo. Variabilidade intrínseca que dispensa a necessidade de um experimento de identificação.
METODOLOGIA
  Identificação de um modelo para cada tipo de carga (DNL, DNM, DAO).

## Slide 105
  Rede Neural com topologia “feedforward” com uma e duas camadas intermediárias.
  Normalização dos dados de entrada e de saída.
  Amostras de treinamento e teste geradas de forma randômica (229 pontos).
MODELAGEM EMPÍRICA - DESENVOLVIMENTO

## Slide 106
Resultados para o Destilado Neutro Leve (DNL)
  Camadas intermediárias com 4 e 1 neurônios.
  Coeficientes de correlação:
    amostra treinamento = 0,89
    amostra teste = 0,82
  Erro médio relativo:
    amostra I = 13,4 %
    amostra II = 17,9 %

## Slide 109
IDENTIFICAÇÃO DE MODELO PARA
PONTO DE FLUIDEZ DO ÓLEO
  Variáveis de entrada:
    Vazão de carga.
    Temperatura de carga.
    Temperatura de alimentação do solvente (MIBK).
    Vazão de alimentação do solvente.
    Pressão no filtro.
    Nível da carga no filtro.
  Variável de saída (ponto de fluidez do óleo):
    Medições sempre expressas em valores inteiros.
    Diferentes valores de variáveis de entrada associados ao mesmo valor de ponto de fluidez.

## Slide 110
  PROBLEMA DE IDENTIFICAÇÃO COMO UM PROBLEMA DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

## Slide 111
METODOLOGIA
    Rede neural “feedforward” com 6 entradas e 13 neurônios na camada de saída.
    Camada intermediária com quantidade de neurônios a ser testada e com função de ativação sigmóide.
    Função de ativação linear nos neurônios de saída.
    Classificação ou padronização dos valores de fluidez em 1 vetores de saída.
    Aproximar os valores obtidos para os neurônios de saída. O mais alto valor considerado como a classe correspondente.

## Slide 112
RESULTADOS
    Percentual de classificações corretas de 50 % para as amostras de treinamento e teste.
    13 neurônios na camada intermediária e 2000 épocas.

## Slide 114: Esclarecimentos
Dúvidas
ou Perguntas ?
Sim
Esclarecimentos
Não
Obrigado pela Atenção
Fim da exposição