## Slide 1
Eduardo Inglez de Souza
Analisadores Virtuais:
Aplicações em controle e otimização de processos

## Slide 2
Fundada em 1993
Matriz em Campinas - SP
400 Projetos implantados
Perfil da Empresa
Filial em Salvador
70 colaboradores

## Slide 3
Tópicos
Introdução: definição e tipos;
Metodologia;
Aplicações;
Benefícios;
Estudos de caso;
Projetos em andamento;

## Slide 4
O que é um Analisador Virtual ?
Software que permite predizer, com precisão suficiente, medidas reais de instrumentos baseando em outros instrumento do processo (inferência).
Tipos:
Modelos Fenomenológicos (Balanços de Massa e Energia);
Filtros de Kalman;
Redes Neurais;

## Slide 5
Onde se aplica?

## Slide 6
Qual a tecnologia ?
REDE NEURAL:
  Inspirada na capacidade cognitiva dos seres humanos;
  Preditora de propriedades;
  Representa comportamentos não lineares;
  “Aprende” (treinada) a partir de conjunto de dados entradas-saídas.

## Slide 7
Tecnologia de Redes Neurais

## Slide 8
Desenvolvimento de uma aplicação
Etapas:
Identificação das variáveis importantes;
Treinamento / Coleta de Dados;
Validação (“off-line”);
Aplicação (validação “on-line”);

## Slide 9
Metodologia
1ª Etapa: Análises Estatísticas
- Planejamento Fatorial e PCA

## Slide 10
Sensor Virtual
Metodologia
2ª Etapa: Treinamento

## Slide 11
Metodologia
2ª Etapa:Coleta de dados
Vazão Ar
Vazão Combustível
O2, CO, CO2, NOx
T
Analisador Virtual

## Slide 12
Metodologia
2ª Etapa:Coleta de dados e validação “off-line”
Treinamento
Validação “off-line”

## Slide 13
Erro=(Real - Predito)
Faixa aceitável
Sensor Virtual Validado
Metodologia
3ª Etapa: Validação

## Slide 14
Solução Órion
Entrega o analisador virtual;
Suporte técnico local;
Suporte UNICAMP/UFBA;
Flexibilidade;
Contrato de risco;
Conectividade: Supervisórios, OPC, DDE, PLC’s, sem necessidade de máquina dedicada;
Melhor custo/benefício;

## Slide 15
Aplicações
Predições “on-line” de medidas de laboratório;
Substituição de analisadores “on-line”;
Monitoramento de analisadores “on-line”;
Controle de processos;
Otimização de processos;

## Slide 16
Benefícios
Ferramenta de diagnóstico de falhas em linha e em tempo real;
Redução dos custos de manutenção e calibração de instrumentos;
Redução de análises de laboratório;
Informações de laboratório em tempo real;
Dados de processo mais confiáveis;
Controladores preditivos mais eficientes;
Substituição de instrumentos por analisadores virtuais;
Melhoria na performance do processo.

## Slide 17
Diagnóstico de Falhas, Manutenção e Monitoração
Degradação da performance
Benefícios

## Slide 18
Estabilidade
Instrumentos são sujeitos a erros grosseiros e interferências externas, amplificando as oscilações;
Dados mais estáveis e controladores mais robustos.
Benefícios

## Slide 19
Objetivo: Atuar como uma medida redundante para a viscosidade do polímero (PET) na fase líquida e em caso de falhas mecânicas do viscosímetro.
Problema: Constantes imperfeições apresentadas pelo viscosímetro real. Este problema gera erros nas medidas de viscosidade e, por conseqüência, influenciava diretamente a qualidade do produto.
Resultados:
Viscosímetro foi totalmente substituído pelo softsensor;
Os resultados do softsensor estão em malha fechada com o controlador;
Estudo de caso 1: controle de processo
Viscosímetro Virtual (Polímeros)

## Slide 20
Viscosímetro Real x Viscosímetro Virtual

## Slide 21
Viscosímetro Virtual
Substituição total

## Slide 22
Objetivo: Estimar o valor final do Brix e do tempo de duração da batelada a partir da média de determinados parâmetros do processo .
Estudo de caso 2: controle e otimização
Cozimento do xarope da cana de açucar

## Slide 23
Brix “on-line”

## Slide 24
Estudo de caso 3: controle de processo
Controle de Temperatura em Fornos Incineradores

## Slide 25
Estudo de caso 3: controle de processo
Controle de Temperatura em Fornos Incineradores

## Slide 26
Automação do processo de produção de penicilina com analisadores virtuais.
Objetivo: Supervisão do nível de biomassa do microorganismo, viscosidade e produção de penicilina a fim de implementar a automação da planta.
Desenvolvimento: Treinamento do soft sensor com várias bateladas, aplicação deste modelo dinâmico para fechar a malha de controle.
As informações usadas para treinar o sensor foram:
- Agitação;
- Adições de nutrientes;
Condições dos gases de saída em instantes passados;
Resultados: Com os valores preditos pelos sensores virtuais, regras baseadas na prática fornecem o estado do processo que correspondia a uma ação do operador. A planta automatizada mostrou-se tão eficiente quanto operada manualmente.

## Slide 27
a) Biomassa b) Viscosidade c) Penicilina
Automação do processo de produção de penicilina com analisadores virtuais.

## Slide 28
Projetos em andamento
Análise virtual de CO e NOx em câmaras de combustão;
Estimativa do índice de fluidez, teor de cinzas e voláteis no processo de extrusão do PP.
Estimativa de propriedades de colas acrílicas (viscosidade);
Estimativa da drenabilidade da polpa (Schopper-Riegler);

## Slide 29
Outras Aplicações
Pureza em coluna de destilação;
Tratamento de água;
Cromatógrafos e espectrofotômetros;
Bioprocessos;
Seletividade/desativação de catalisadores;
Indústria alimentícia: parâmetros de qualidade em alimentos;
- Modelos de processo (otimização em tempo real);

## Slide 30
Contatos
Órion Nordeste
Av Praia de Itapoan – Vilas do Atlantico - Lauro de Freitas/BA
Cep 41.820-021
PABX: (71) 379.0606
e-mail: orion.ne@orion.com.br
Rua Alfredo da Costa Figo, 41
Jardim Santa Cândida Campinas/SP
Cep : 13.087-534
Telefone: (19) 3256-2505 Fax.: (19) 3256-2098
www.orion.com.br e-mail: vendas@orion.com.br
Órion Matriz