## Slide 1: Metrologia Química
    WNAP 2004
    SENAI CETIND- Outubro 2004
    Confiabilidade Metrológica em análises Químicas

## Slide 2: Metrologia Química
    m s K
    kg A cd
    mol

## Slide 3: Metrologia Química
    Ensaio Químico = Medição
    Medição Errada = Perda

## Slide 4: Metrologia Química
    Ensaio Químico = Medição
    Medição Errada = Consequências sérias

## Slide 5: Metrologia Química
    Produtividade
    Meio Ambiente
    Saúde

## Slide 6: Metrologia Química
    O que faz você confiar no resultado de uma análise ?

## Slide 7: Metrologia Química
    COMPORTAMENTAL
    QUALIDADE

## Slide 8: Metrologia Química
    Utilização de métodos validados;
    Calibração de Instrumentos, Equipamentos e vidrarias;
    Implantação de um programa de controle da qualidade analítica;
    Garantia da rastreabilidade dos resultados de ensaios;
    Avaliação de incertezas dos ensaios;
    Realização de uma amostragem adequada;
    Utilização de acomodações adequadas;
    Qualificação de pessoal;
    Avaliação externa.
Garantia da qualidade analítica

## Slide 9: Metrologia Química
    O que é validação de métodos?
    Quando é necessário validar métodos?
    Que itens devem ser levados em conta na validação?
Validação de Métodos

## Slide 10: Metrologia Química
    O que é validação de métodos?
Validação de Métodos
A validação de método tem o objetivo de demonstrar que o laboratório é capaz de reproduzir o desempenho do método relatado na norma de origem e deve ser realizada na faixa que atende às necessidades dos clientes para atendimento aos requisitos de uma legislação específica.

## Slide 11: Metrologia Química
    Seletividade / Especificidade
    Faixa de trabalho
    Linearidade
    Sensibilidade
    Limite de detecção e quantificação
    Repetitividade
    Reprodutibilidade
    Exatidão
    Robustez
Validação de Métodos

## Slide 12: Metrologia Química
    Seletividade / Especificidade
    Adição de padrão na matriz e no branco para dez replicatas
      avalia homogeneidade das variâncias;
      Compara as inclinações das curvas analíticas.
Validação de Métodos

## Slide 13: Metrologia Química
    Faixa de trabalho
    Estimar limite mínimo – 4x o ruído
    Estimar limite máximo – resposta máxima do sistema instrumental
    Teste de variâncias
Validação de Métodos

## Slide 14: Metrologia Química
    Linearidade
    Construção de uma curva analítica com 5 pontos e
    aplicar teste de linearidade para o último ponto
Validação de Métodos

## Slide 15: Metrologia Química
    Sensibilidade
    Inclinação da curva analítica.
Validação de Métodos

## Slide 16: Metrologia Química
    Limite de detecção e quantificação
    Preparar 10 replicatas do branco
    LDM = t(9,99%) x s onde t aproximadamente 3
    LQM = 3 LDM
Validação de Métodos

## Slide 17: Metrologia Química
    Limite de detecção e quantificação
Validação de Métodos
LDM
LQM
Resultados quantificados
Resultados estimados
Não detectados

## Slide 18: Metrologia Química
    Limites máximos permitidos
    X
    Limites de detecção do método
Legislação ou especificação

## Slide 19: Metrologia Química
    Repetitividade
    10 replicatas
    r = t∞√2 s onde t∞ = 1,96
    r=2,772 s
Validação de Métodos

## Slide 20: Metrologia Química
    Reprodutibilidade
    10 replicatas
    R = t∞√2 s onde t∞ = 1,96
    r=2,772 s
Validação de Métodos

## Slide 21: Metrologia Química
    Exatidão
    Uso de material de referência
Validação de Métodos

## Slide 22: Metrologia Química
    Robustez
    Métodos desenvolvidos internamente
    Introduzir variações nas condições do ensaio
Validação de Métodos

## Slide 23: Metrologia Química
    Utilização de laboratórios da RBC.
    Quando não houver, solicitar os certificados de calibração dos instrumentos secundários calibrados em laboratórios da RBC.
    Vidrarias calibradas em laboratório da RBC.
    Certificados com incerteza e k.
Calibração de Equipamentos, instrumentos e Vidrarias

## Slide 24: Metrologia Química
    Periodicidade de calibração
    Sugestão – Anualmente
    Verificações entre as calibrações
Calibração de Equipamentos, instrumentos e Vidrarias

## Slide 25: Metrologia Química
    Somente pessoas habilitadas utilizem os equipamentos
    Manter registro do histórico do equipamento: calibrações, verificações e manutenções.
    Softwares validados
Calibração de Equipamentos, instrumentos e Vidrarias

## Slide 26: Metrologia Química
    Branco
    Adição de padrão no branco
    Adição de padrão na amostra
    Duplicatas
    Coeficiente de correlação da curva analítica
    Padrão de Verificação
    Re-ensaio de item retido
    Correlação de resultados
    Ensaio de proficiência
Implantação de um programa de controle da qualidade analítica

## Slide 27: Metrologia Química
    Definir periodicidade de cada controle
    Definir critérios de aceitação dos controles
    Acompanhar com cartas controles
Implantação de um programa de controle da qualidade analítica

## Slide 28: Metrologia Química
    Propriedade do resultado de uma medição estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente a padrões nacionais ou internacionais , através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas.
    Como demonsntrar a rastreabilidade ?
Garantia da rastreabilidade dos resultados de ensaios

## Slide 29: Metrologia Química
    Utilizando equipamentos e instrumentos calibrados na RBC.
    Utilizando vidrarias calibradas na RBC.
    Utilizando padrões químicos com certificados contendo incerteza (NIST).
    Realizando registro de todos os dados
Garantia da rastreabilidade dos resultados de ensaios

## Slide 30: Metrologia Química
Avaliação das incertezas dos ensaios
    Erro
    Incerteza
    Média
    Desvio Padrão

## Slide 31: Metrologia Química
    Definir o mensurando  y= f (x)
    Definir incerteza das grandezas de entrada  u (xi)
    Calcular os coeficientes de sensibilidade do mensurando em relação às grandezas de entrada  ci = ( f) / ( xi)
    Calcular a incerteza combinada  uc (y) =   ci2 . u (xi) 2
    Calcular a incerteza expandida  U = k. uc (y), onde k=2 para um nível de confiança de 95%.
Avaliação das incertezas dos ensaios

## Slide 32: Metrologia Química
    Definir o mensurando  C= m / V
    Definir incerteza das grandezas de entrada  u (m), u(V)
    u(m)  incerteza certificado / k
        u(m) =  2 u(m)2
        u(V)  incerteza do certificado / k
         efeito da temperatura solução v . ΔT . 2,1 x 10-4
        u(V) =  u12 + u22
Avaliação das incertezas dos ensaios

## Slide 33: Metrologia Química
    Calcular os coeficientes de sensibilidade do mensurando em relação às grandezas de entrada
     c1 = ( C) / ( m)  1/V
     c2 = ( C) / ( V)  -m/V2
    Calcular a incerteza combinada
     uc (V) =  c12 . u (m) 2 + c22 . u (V) 2
    Calcular a incerteza expandida  U(V) = k. uc (V),
    onde k=2 para um nível de confiança de 95%.
Avaliação das incertezas dos ensaios

## Slide 34: Metrologia Química
Avaliação das incertezas dos ensaios
Limite da legislação ou especificação
A
B

## Slide 35: Metrologia Química
    Amostragem representativa Plano de amostragem
    Condições adequadas de preservação da amostra (pH, temperatura)
    Material dos recipientes.
    Prazo de validade das amostras
Realização de uma amostragem e coleta adequada

## Slide 36: Metrologia Química
Utilização de acomodações adequadas
Instalações adequadas (iluminação, exaustão, umidade, pressão, etc)
Temperatura controlada
Controle microbiológico do ar
Separação física para áreas conflitantes
Controle de acesso de visitantes
Limpeza observando limitação de uso de produtos

## Slide 37: Metrologia Química
    Controle de condições ambientais
    Temperatura do laboratório Volume das soluções
    Umidade Desempenho de equipamentos
    Bactérias Contaminação
Utilização de acomodações adequadas

## Slide 38: Metrologia Química
    Formação técnica necessária;
    Treinamento nos métodos de ensaio;
    Realização de programas intralaboratoriais;
    Avaliação da capacitação para realização de ensaios (exatidão e precisão);
    Levantamento das necessidades de treinamento.
Qualificação do Pessoal

## Slide 39: Metrologia Química
    Realização de programas intralaboratoriais;
    Identificação de valor disperso;
    Garantia da homogeneidade de analistas.
    Avaliar homogeneidade das médias e variâncias dos analistas (Dixon e Cochran)
    Obter valor da variância agrupada do laboratório.
    ANOVA
Qualificação do Pessoal

## Slide 40: Metrologia Química
    Novos funcionários;
    Capacitações;
    Verificar homogeneidade do novo analista com o grupo Comparar variância do analista com a variância agrupada do laboratório obtida no intralaboratorial
    Verificar exatidão do analista Teste T
Qualificação do Pessoal

## Slide 41: Metrologia Química
    Participação em programas de Ensaios de Profiência
    Acreditação – ISO 17025
Avaliação externa do laboratório

## Slide 42: Metrologia Química
    Substituição da ABNT ISO IEC Guia 25
    Norma de competência
    Garantia da qualidade analítica de resultados
Acreditação ABNT ISO IEC 17025

## Slide 43: Metrologia Química
    Critérios da gerência
    Critérios técnicos
ABNT ISO IEC 17025

## Slide 44: Metrologia Química
Participação em programas de Ensaios de Proficiência
    Identificação de problemas não detectáveis internamente

## Slide 45: Metrologia Química
Participação em programas de Ensaios de Proficiência
Apenas mais uma ferramenta do CQA
Não usar como CQA rotina
Avaliação pontual

## Slide 46: Metrologia Química
Itens retidos
Ensaios de proficiência
Padrões
Materiais de referência
Brancos
Correlação de resultados
CQA
Duplicatas

## Slide 47: Metrologia Química
Participação em programas de Ensaios de Proficiência
Passou Perdeu ???

## Slide 48: Metrologia Química
Participação em programas de Ensaios de Proficiência
Resultados satisfatórios Bom laboratório
Resultados ruins Mau laboratório

## Slide 49: Metrologia Química
Participação em programas de Ensaios de Proficiência
Os resultados devem ser estudados e lições aprendidas para não repetir o problema

## Slide 50: Metrologia Química
SENAI CETIND
Ensaios Químicos e Microbiológicos
Calibração Volumétrica
Ensaios de Proficiência
Sérgio Motta- smotta@cetind.fieb.org.br
Tel (71) 379-8303
Obrigado!